Raadiotrakti ehk raadiolingi all on siin mõeldud raadiosaatjast, raadiolainete levi keskkonnast ja raadiovastuvõtjast koosneva süsteemi raadiosagedusliku osa (joon. 1).

## 1. Ülekantava võimsuse valem (Friisi valem)

Joonis 1

Vastuvõtja antenni juures tekkiv võimsustihedus S on seotav saatja poolt genereeritava võimsuse Pstj, saateantenni võimendusega Gstj ja  kauguse R kaudu järgmiselt:

(W/m2).

Vastuvõetav võimsus on määratav võimsustihedusega, korrutatuna vastuvõtuantenni efektiivse pindalaga:

(W).

Antenni efektiivne pindala  on seotud antenni võimendusega alljärgnevalt:

.     Siin - lainepikkus eetris (m). Avaldades siit :

nin   ja pannes selle valemisse , saame signaali võimsuseks vastuvõtupoolel:

.

Saadud tulemus on transmissioonitraktides tuntud kui

FRIIS’i võimsuse ülekandmise valem.

Vastuvõetava signaali võimsus on võrdeline mõlemi antenni võimendusteguriga ja pöördvõrdeline side KAUGUSE RUUDUGA.

Toodud seosest saab avaldada ka side maksimaalse ulatuse ideaaltingimustes:

;

kus - minimaalne sisendsignaali võimsus vastuvõtjas.

Arvestades aga reaalses sides tekkivate kadudega (antennide suunakarakteristikute kõrvalekalded, polarisatsiooni, takistuste sobituste kõrvalekalded, atmosfäärikaod)- toome ülaltoodud valemisse sisse kaoteguri Ltrakt. Nii saame:

.

Kadudele lisaks on raadiotraktis ka mürad. Kuna vastuvõtjale on ühest küljest omane sisenevate mürade vähendamine (näiteks mürade ribalaiuse piiramisega), teisest küljest aga lisanduvad neile vastuvõtja omamürad – siis sidekauguse määravaks näitajaks osutub lõppkokkuvõttes vajaliku signaali/müra suhte tagamine vastuvõtja väljundis.  Selleks kasutame  vastuvõtja mürateguri mõistet:

.

Seega vastuvõtja mürategur näitab, kui palju on signaal-müra suhe vastuvõtja sisendis suurem kui signaal-müra suhe vastuvõtja väljundis.

Vastuvõtja sisendsignaal avaldub:

Teatavasti müra Nsis avaldub temperatuuri T (), ribalaiuse B (Hz) ja Boltsmanni teguri k korrutisena.

Asendades viimase tulemi lähteseosesse ,

saame:

Saame avaldada ka signaal-müra suhte vastuvõtja väljundis sidekaugusel R:

.

Kahest viimasest seosest võib teha järgmised järeldused:

- Sideulatuse kahekordistumine vajab neljakordset saatevõimsust; väljundvõimsuse tõstmise vajadust saab vähendada antenni võimenduse tõstmisega (teravama suunakarakteristikuga antenni kasutamisega)

- Signaal-müra suhe vastuvõtja väljundis suureneb sideulatuse ja trakti kadude vähendamisega.

### Näide 1:

Saatja väljundvõimsus on 100 W sagedusel 10 GHz. Saatja antenni võimendus on 36 dB ja vastuvõtja antenni võimendus on 30 dB. Milline on vastuvõetava signaali võimsuse nivoo 40 km kaugusel, kui:

- trakt on kadudeta?

- trakti kadu on 10 dB?

Lahendus:

1. Täpsustame lähteandmeid:                             ; ; ;

;  .

2. Kadudeta traktis:

;

Huvitav on leida sellele vastuvõtja vajalikule tundlikkusele võimsuse järgi vastav tundlikkus pinge järgi näiteks 50 oomilise sisendtakistuse korral:

3. 10 dB (10-kordsete) kadudega traktis:     .Pinge järgi:

## 2. Kaod eetris

Varasemast oli näha, et kauguse suurenemisega kiirgavast antennist nõrgeneb vabas eetris leviva signaali võimsustihedus võrdeliselt kauguse  ruuduga. Vaatleme olukorda, kus nii saate- kui ka vastuvõtu poolel on tegemist isotroopiliste antennidega (joon. ...)

Joonis ....

### Näide 2:

Arvutada eetri kadu 4GHz –l sagedusel 35860 km kaugusel.;                         .

## 3. Raadiolingi valem ja lingi büdžett (bilanss)

Kirjutades ümber Friisi valemi    kujule

,

oleme saanud nn lingi valemi. Trakti kadu koosneb mitmetest ebatäpsustest tingitud kadudest (näiteks antenni sobitusel, antenni suunakarakteristiku kõrvalekaldest), samuti näiteks atmosfääri, polarisatsiooni kadudest.

Avaldades saadud valemi logaritmide kaudu, saame lingi büdžeti:

Ehk     (detsibellides).

Siin siis eetri kaod .

### Näide 3:

| Lingi büdžet |  |
| --- | --- |
| Maapealse saatja võimsus (Pstj) | 1250 W ehk +30,97 dBW |
| Maapealse antenni fiidrikaod | -2 dB |
| Maapealse antenni võimendus (Gstj) | 54,53 dB |
| Maapealse antenni suunaviga | -0,26 dB |
| Muud kaod | -3 dB |
| Eetri kadu (SL) | -207,22 dB |
| Atmosfääri kadu | -2,23 dB |
| Polarisatsiooni kadu | -0,25 dB |
| Satelliitantenni fiidri kadu | 0 dB |
| Satelliitantenni võimendus (Gvv) | 37,68 dB |
| Satelliitantenni suunaviga | -0,31 dB |
| Võimenduste - kadude summa | -123,06 dB |
| Satelliidi poolt vastuvõetud võimsus (Pvv) | -92,09 dBW või -62,09 dBm |

Vaatleme sidelinki maa-satelliit.

Joonis ....

Arvutame eetri kao: ning paneme paika lingi büdžeti (vt ülal).

Teades vastuvõtja sisendisse saabuvat signaali võimsust, saab järgmisena arvutada signaal-müra suhte vastuvõtja väljundis. Kasutades vastuvõtja mürateguri avaldist:

,

saame avaldada signaal-müra suhte vastuvõtja väljundis:

.

Satelliitvastuvõtja mürateguriks oli antud 6,59 dB ja lingi ühe trakti ribalaiuseks oli antud 27 MHz. Arvutame hinnangulise signaal-müra suhte vastuvõtja väljundis, võttes lähtealuseks vastuvõtjale ruumi temperatuuri 290K ning lingi büdžetist (vt tabel ülal) vastuvõtja poolt vastu võetava võimsuse:

Saadud signaal-müra suhe (SNR) on küllalt kõrge, tagamaks eeldatavasti ka piisava varu ilmamuutuste, suurte temperatuuri kõikumiste korral. Varu on vajalik ka side tagamiseks näiteks äikesetormi ajal – kus atmosfääri kaod järsult kasvavad.

## Efektiivne isotroopiline kiirgusvõimsus ja G/T parameetrid

### A. Efektiivne isotroopiline kiirgusvõimsus EIRP  - iseloomustab väljasaadetud võimsust, mis oleks vastuvõtuks vajalik siis - kui kiirgav antenn on isotroopiline (antenni võimendus võrdub ühega ehk antenn kiirgab igas suunas ühtemoodi).

Vaatleme allpool isotroopilist antenni kiirgusvõimsusega

ja suundantenni kiirgusvõimsusega

### Näide 4.

Saatja väljundvõimsus on 100 W ja antenni võimendus on 40 dB. Leida EIRP.

;    .

.

### B. Suhet G/T  kasutatakse tavaliselt maapealsete vastuvõtjate juures, hindamaks nende võimet võtta vastu nõrku signaale mürade taustal. Siin G on vastuvõtuantenni võimendus (Gvv) ja T on trakti müratemperatuur (Ttrakt). Iseloomustades vastuvõtja väljundis signaal-müra suhet, saame seda avaldada kujul:

.

Asetades EIRP, eetri kaod (SL)  ja G/T avaldised ülaltoodud seosesse, saame:         VT Ttrakt 2*

.           Siit on näha, et :

Signaal-müra suhe vastuvõtja väljundis on võrdeline EIRP-ga, suhtega ; pöördvõrdeline eetri kadudega, ribalaiusega, vastuvõtja mürateguriga ja trakti kadudega.

# Footnotes

Antenn ei võimenda võimenduse tavalises mõistes, antenni suunakarakteristiku kujundamisega suurendatakse antenni poolt tekitatavat väljatihedust teatud suunas; võrrelduna isotroopse antenniga saadakse selles suunas suurem ülekantava signaali võimsustihedus – seega ka suurem kiirgusvõimsus.

Valemite tähistes on püütud jälgida rahvusvahelist süsteemi (G-gain; A- area jne), tähiste indeksid on püütud parema  arusaamise huvides viia vastavusse eestikeelsete mõistetega.

Sama tulemuse oleks saanud ka valemiga , olles koondanud eelnevalt trakti kaod kokku:

.

Satelliidi tegelik temperatuur kosmoses muutub väga suurtes piirides

EIRP – effective isotropic radiated power

# Text boxes

Saatja

(stj)

Pstj

Gstj

Vastuvõtja

(vv)

Gvv

Pvv

R

R

Gstj

Gvv

14,2 GHz

() 1250 W

F = 6,59 dB

BW = 27 MHz

Satelliit- vastuvõtja

Svv.sis=Pvv

Nvv.sis=kTB

Svv.välj

Nvv.välj

R=37134 km

R

Seega kui , võrdub võimsus vastuvõtja sisendis  Siit tulenevalt saame avaldada eetri kao (Space Loss) SL alljärgnevalt:

SL suhtearvuna: ;

SL dB: .

Isotroopilisest antennist vastuvõetav võimsus avaldub:

Suundantennist kiiratud võimsus avaldub:

. Tagades

.

EIRP on võimsuse väärtus-

mis peaks olema saadetud saatja poolt vastuvõtjale isotroopilisest antennist, tagamaks sama vastuvõetava võimsuse, kui suundantenni korral.

Mida kõrgem on EIRP väärtus, seda kvaliteetsem on sidetrakt.

.